Индивидуальные задания по теме: Регрессивный анализ

- Цель и задачи работы

Цель: показать умение моделировать объект или процесс методами регрессионного анализа; продемонстрировать вычислительные навыки и навыки статистических выводов и решений; проявить умение анализировать исходные данные и результаты расчетов, умение практически использовать полученную регрессионную модель.

Задачи:

- уметь  построить  уравнения регрессии,  используя необходимые формулы и методы для расчетов;

- проверить  адекватность моделей,  выбрать лучшую модель;

- определить  значения  управляющих  воздействий, обеспечивающие  заданный  номинал  с  наименьшей ошибкой;

- закрепить навыки вычислений и анализа, приобретенные в процессе изучения раздела «Регрессионный анализ».

Замечание. Важно осознать, что "анализ и построение зависимостей" - это следующий этап статистического исследования после "анализа вариационных рядов", поэтому задания модуля 4 фактически продолжают задания модуля 3.

2.Общее описание задания

Объект  исследования  может  быть представлен схемой (рис.35).

Рис. 35. Объект исследования

На рис. 35: Х={хj}, j=1..k - входы объекта (независимые факторы, заданы в относительных единицах);  Y - выход объекта  (некоторый  технический, производственный, экономический, социальный, экологический и т.п. показатель, задан в абсолютных единицах).

Объект подвергается сериям испытаний или наблюдению в процессе его естественного функционирования. В результате накапливаются данные по i=1..N опытам: Х={хij) и соответствующие им Yi (табл.20).

Таблица 20

| № опыта | Факторы | Значение показателя Y |
| --- | --- | --- |
| 1 . . N | х1,1...x1,k . … . . … . хN,1. . .хN,k | Y1 . . yN |

Целью наблюдений является построение по данным таблицы 20 регрессионной модели

,

где f(Х) - функция отклика, чаще всего имеющая вид полинома:

,

b - оценки коэффициентов ( "истинной" регрессии:

Регрессионные модели могут быть  построены и использованы, если выполнены постулаты регрессионного анализа (условия Гаусса-Маркова – параграф 4.6).  Для проверки выполнения постулатов используются данные табл.21.

Таблица 21

| Фиксированные наборы значений Х={xj} | Значение показателя Y при j=1..m опытах |
| --- | --- |
| х1={х1,1, х1,2,…, х1,k1) х2={х2,1, х2,2,…,х2,k2} … | y1={y1,1,…, y1,j,…, y1,m1} y2={y2,1, …,y2,j,…,y2,m2} … |

Регрессионная модель в зависимости от входящих в нее факторов хj может быть использована:

- для управления объектом;

- для прогнозирования его состояния;

- для объяснения физики явления.

Прежде  чем  использовать  модель,  необходимо провести ее анализ: проверить адекватность модели, значимость коэффициентов регрессии, выбрать наилучшее уравнение регрессии.

Каждый вариант задания может выполняться бригадой из четырех человек.

1.   Расчетная часть.

1.1.  Записать 8 уравнений регрессии в общем виде, например:

a)Y=b0+b1x1,

б)Y=b0+b1x2,

в)Y=b0+b1x1+b2x2,

г)Y=b0+b1x1+b2x1x2,

д)Y=b0+b1x1+b2x12 и т.д. (по 2 уравнения для каждого члена бригады).  Вычислить коэффициенты регрессии.

1.2.  Проверить адекватность модели.

1.2.1. Дисперсионный анализ.

1.2.2. Проверка значимости коэффициентов регрессии.

1.3. Рассчитать стандартные ошибки для Y.

1.4. Выбрать лучшую регрессию.

1.5. Для случаев а), б) определить Х1 и Х2, обеспечивающие номинал, и найти соответствующие этому выбору ошибки (.

1.6. Для парных линейных регрессий а), б) изобразить результаты расчетов графически.

1.7. Дать физическую интерпретацию модели, показать возможности ее использования.

- Выводы.

3. Варианты задания

Варианты 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.

Процесс извлечения гелия.

Исследуется работа промышленных агрегатов по процессу извлечения гелия (Не) из природного Оренбургского газа. Целью исследования является определение зависимости выходного показателя Y (% извлечения гелия, %Не), от технологических переменных Х1 (температура, °С) и Х2 (давление, атм.). В реальных условиях процент извлечения гелия зависит от сотен технологических факторов. В настоящей работе исследуется одна из простейших производственных ситуаций. Из многих переменных выбраны только две, используемые на последних этапах процесса извлечения. Данные наблюдений приведены в таблице. Величины Y заданы в абсолютных единицах, Х2 и Х1 - в относительных (абсолютные значения: Х1 ( [-250 °С; -230 °С]; X2; ( [4,4 атм.; 5,0 атм.]). Определенные наборы значений X1 и Х2 при фиксированных значениях других параметров соответствуют различным технологиям производства. Предполагается, что измерения достаточны точны и погрешность невелика. Необходимо найти зависимость Y = f(Х1,Х2), оцениваемую результатами наблюдений, и определить значения X1 и Х2, обеспечивающие заданный номинал Yном. = 99,8;  99,5;  99,9; 99,85. Определить точность ε, с которой достигается это значение.

Таблица 20.1

| № | X1i | Х2i | Yi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | 7 | 99,25 |
| 2. | 3 | 7 | 99,35 |
| 3. | 3 | 7 | 99,10 |
| 4. | 6 | 3 | 98,50 |
| 5. | 6 | 3 | 98,70 |
| 6. | 5 | 6 | 99,00 |
| 7. | 7 | 4 | 98,50 |
| 8. | 7 | 4 | 98,00 |
| № | X1i | Х2i | Yi |
| 9. | 7 | 4 | 98,40 |
| 10. | 4 | 6 | 98,75 |
| 11. | 5 | 5 | 98,75 |
| 12. | 5 | 5 | 98,60 |
| 13. | 5 | 5 | 98,55 |
| 14. | 3 | 8 | 99,75 |
| 15. | 3 | 8 | 99,60 |
| 16. | 10 | 1 | 97,50 |
| 17. | 1 | 10 | 99,98 |
| 18. | 1 | 10 | 99,50 |
| 19. | 8 | 2 | 97,80 |
| 20. | 2 | 9 | 99,85 |
| 21. | 2 | 9 | 99,70 |
| 22. | 9 | 1 | 97,75 |
| 23. | 9 | 1 | 98,25 |
| 24. | 9 | 1 | 97,90 |
| 25. | 2 | 10 | 99,95 |
| 26. | 2 | 10 | 99,85 |
| 27. | 6 | 8 | 99,25 |
| 28. | 6 | 8 | 99,35 |
| 29. | 3 | 6 | 99,20 |
| 30. | 3 | 6 | 99,40 |

Варианты 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

Процесс пропитки стеклоткани.

В результате пропитки стеклоткани специальными смолами она становится токопроводящей и используется в различных нагревательных устройствах. Выходной показатель Y (сопротивление 1 см2 ткани; Ом) измеряется в случайно выбранных квадратах ткани из полотна (1,2х40)м2. Электрическое сопротивление квадрата ткани зависит от некоторых технологических переменных. В  исследуемых лабораторных условиях наибольшее влияние на величину Y и точность ее поддержания оказывали переменные Х1 (удельное сопротивление пропитывающей смолы; (, Ом) и Х2 (зазор между обжимным валиком, снимающим излишки смолы; δ, мм), заданные в относительных единицах (абсолютные значения ( ( [60; 110]; ( ( [4,2; 4,7]). Данные одной серии испытаний приведены в табл.20.2. Значения Y заданы в абсолютных единицах.

Необходимо определить зависимости Y = f(Х1,Х2), выбрать из них наилучшие и подобрать значения Х1 и Х2, которые обеспечивают номинал Yном. = 80; 90; 100; 110 Ом. С какой точностью ε могут поддерживаться эти значения?

Таблица 20.2

| № | Х1i | X2i | Yi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 1 | 75 |
| 2. | 1 | 1 | 85 |
| 3. | 10 | 10 | 115 |
| 4. | 10 | 10 | 110 |
| 5. | 1 | 2 | 85 |
| 6. | 1 | 2 | 70 |
| 7. | 1 | 2 | 80 |
| 8. | 8 | 9 | 100 |
| 9. | 8 | 9 | 115 |
| 10. | 8 | 9 | 120 |
| 11. | 2 | 3 | 75 |
| 12. | 2 | 3 | 90 |
| 13. | 9 | 8 | 120 |
| 14. | 9 | 8 | 115 |
| 15. | 4 | 3 | 100 |
| 16. | 4 | 3 | 105 |
| 17. | 6 | 7 | 110 |
| 18. | 6 | 7 | 100 |
| 19. | 5 | 5 | 90 |
| 20. | 5 | 5 | 105 |
| 21. | 5 | 5 | 85 |
| 22. | 7 | 6 | 95 |
| 23. | 3 | 4 | 90 |
| 24. | 3 | 4 | 95 |
| 25. | 3 | 3 | 80 |
| 26. | 3 | 3 | 85 |
| 27. | 10 | 8 | 100 |
| 28. | 2 | 1 | 85 |
| 29. | 2 | 1 | 70 |
| 30. | 9 | 7 | 95 |

Варианты 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

Анализ продуктов питания.

Лаборатория производит анализ продуктов, которые обрабатываются при определенной температуре X1 (t, °С),  и в которые добавляются для увеличения срока годности определенные консерванты Х2 (мг). В готовом продукте может содержаться некоторое количество нежелательных веществ Y (в долях к общей массе). Х1 и Х2 даны в относительных единицах (абсолютные значения t ( [60; 80]; консервант Х2( [0,5; 1]), Y - в абсолютных.

Необходимо определить зависимость Y = f(Х1,Х2) и установить значения Х1 и Х2, которые обеспечивают номинал Yном. =0,009; 0,010; 0,011; 0,01 г. Определить ошибку (, которая соответствует установленному номиналу Yном.

Таблица 20.3

| № | X1i | Х2i | Yi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | 6 | 0,016 |
| 2. | 3 | 6 | 0,015 |
| 3. | 3 | 6 | 0,014 |
| 4. | 6 | 4 | 0,014 |
| 5. | 4 | 7 | 0,013 |
| 6. | 4 | 7 | 0,013 |
| 7. | 9 | 1 | 0,011 |
| 8. | 9 | 1 | 0,012 |
| 9. | 1 | 10 | 0,012 |
| 10. | 1 | 10 | 0,017 |
| 11. | 1 | 10 | 0,015 |
| 12. | 9 | 2 | 0,009 |
| 13. | 9 | 2 | 0,010 |
| 14. | 2 | 9 | 0,014 |
| 15. | 2 | 9 | 0,018 |
| 16. | 2 | 9 | 0,016 |
| 17. | 8 | 1 | 0,009 |
| 18. | 5 | 5 | 0,013 |
| 19. | 5 | 5 | 0,011 |
| 20. | 5 | 5 | 0,014 |
| 21. | 3 | 7 | 0,016 |
| 22. | 4 | 6 | 0,012 |
| 23. | 4 | 6 | 0,011 |
| 24. | 7 | 3 | 0,013 |
| 25. | 7 | 3 | 0,012 |
| 26. | 2 | 8 | 0,011 |
| 27. | 10 | 2 | 0,010 |
| 28. | 10 | 2 | 0,009 |
| 29. | 7 | 4 | 0,010 |
| 30. | 7 | 4 | 0,011 |

Варианты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.

Рынок ценных бумаг.

Исследуются три типа ценных бумаг, доходность которых равна соответственно: Y, X1 и Х2. Целью исследования является определение зависимости Y от переменных Х1 и X2, т.е. изучаются взаимосвязанные колебания курсов ценных бумаг. X1 и Х2 даны в относительных единицах (абсолютные значения: X1 ( [500; 900], Х2 ( [800; 1100]), Y - в абсолютных денежных единицах.

Необходимо определить зависимость Y=f(Х1,Х2) и установить значения X1 и Х2, которые обеспечивают номинал Yном. = 900; 1000; 1100; 1200.  Определить ошибку ε, которая соответствует установленному номиналу Yном.

Таблица 20.4

| № | X1i | Х2i | Yi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 | 10 | 1100 |
| 2. | 10 | 10 | 1000 |
| 3. | 1 | 2 | 500 |
| 4. | 1 | 2 | 450 |
| 5. | 6 | 7 | 1100 |
| 6. | 6 | 7 | 700 |
| 7. | 6 | 7 | 900 |
| 8. | 5 | 5 | 800 |
| 9. | 5 | 5 | 1000 |
| 10. | 5 | 5 | 900 |
| 11. | 9 | 8 | 1400 |
| 12. | 9 | 8 | 1250 |
| 13. | 2 | 1 | 600 |
| 14. | 2 | 1 | 800 |
| 15. | 2 | 1 | 700 |
| 16. | 7 | 7 | 1300 |
| 17. | 7 | 7 | 1100 |
| 18. | 3 | 3 | 700 |
| 19. | 3 | 3 | 650 |
| 20. | 4 | 2 | 600 |
| 21. | 4 | 2 | 750 |
| 22. | 3 | 4 | 1000 |
| 23. | 8 | 9 | 800 |
| 24. | 8 | 9 | 1200 |
| 25. | 1 | 1 | 700 |
| 26. | 1 | 1 | 400 |
| 27. | 6 | 3 | 900 |
| № | X1i | Х2i | Yi |
| 28. | 8 | 7 | 1600 |
| 29. | 10 | 1 | 1550 |
| 30. | 10 | 1 | 1400 |

Варианты 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

Процесс обогащения руды.

Исследуются  различные  технологические  режимы на фабрике обогащения руды. Режимы отличаются друг от друга по многим параметрам. Для анализа выбраны два основных: Х1 (скорость дробления; v, обор/мин) и Х2 (степень смачивания отдельных частиц измельченной руды; %). X1 и Х2 даны в относительных единицах  (абсолютные единицы: v( [20; 50]; % ( [80; 98]). Показателем качества дробления Y является класс крупности (d, мм) частиц в пульпе (смесь измельченной в пыль руды, смоченной жидкостью). Значения Y в таблице данных представлены в абсолютных единицах.

Необходимо найти зависимость Y = f(Х1, Х2) и установить значения X1 и Х2, которые обеспечивают номинал Yном. = 68; 70; 72; 75. Определить ошибку (, которая соответствует установленному номиналу Yном.

Таблица 20.5

| № | X1i | Х2i | Yi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 | 10 | 80 |
| 2. | 1 | 2 | 90 |
| 3. | 1 | 2 | 80 |
| 4. | 6 | 7 | 80 |
| 5. | 6 | 7 | 75 |
| 6. | 4 | 4 | 75 |
| 7. | 4 | 4 | 85 |
| 8. | 4 | 4 | 80 |
| 9. | 8 | 7 | 85 |
| 10. | 8 | 7 | 90 |
| 11. | 8 | 7 | 70 |
| 12. | 2 | 2 | 85 |
| 13. | 2 | 2 | 70 |
| 14. | 7 | 6 | 75 |
| 15. | 7 | 6 | 85 |
| 16. | 5 | 5 | 80 |
| 17. | 5 | 5 | 75 |
| 18. | 5 | 5 | 85 |
| 19. | 3 | 3 | 80 |
| 20. | 3 | 3 | 90 |
| 21. | 8 | 9 | 75 |
| № | X1i | Х2i | Yi |
| 22. | 8 | 9 | 60 |
| 23. | 8 | 10 | 70 |
| 24. | 8 | 10 | 65 |
| 25. | 2 | 1 | 85 |
| 26. | 2 | 1 | 90 |
| 27. | 9 | 10 | 70 |
| 28. | 9 | 10 | 90 |
| 29. | 1 | 1 | 85 |
| 30. | 3 | 4 | 90 |

Варианты 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.

Процесс листопроката.

Процесс листопроката является одним из самых распространенных в металлургическом производстве. Хорошее качество листопроката зависит от многих параметров. Качество характеризуется несколькими показателями, в том числе толщиной листа Y (мм) с соблюдением допуска на толщину (. В таблице приведены данные зависимости Y только от двух параметров: Х1 (скорость проката; и, обор./мин.) и Х2 (зазор между валками в последней клети; (, мм). Значения Х1 и Х2 даны в относительных единицах (абсолютные значения: (([40; 50]; (([1,6; 2,1]), Y - в абсолютных.

Необходимо определить Y = f(Х1, Х2) и установить значения Х1 и Х2,  обеспечивающие заданный номинал Yном. = 1,9; 2,0; 2,1; 2,2. Определить, какая погрешность ( соответствует этим номиналам.

Таблица 20.6

| № | Х1i | Х2i | Yi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 | 1 | 1,85 |
| 2. | 4 | 7 | 2,15 |
| 3. | 4 | 7 | 2,10 |
| 4. | 4 | 7 | 2,05 |
| 5. | 9 | 1 | 1,90 |
| 6. | 5 | 5 | 2,00 |
| 7. | 5 | 5 | 1,85 |
| 8. | 5 | 5 | 2,10 |
| 9. | 8 | 2 | 1,80 |
| 10. | 8 | 2 | 2,00 |
| № | X1i | Х2i | Yi |
| 11. | 3 | 6 | 2,15 |
| 12. | 3 | 6 | 1,85 |
| 13. | 2 | 8 | 2,15 |
| 14. | 6 | 3 | 1,90 |
| 15. | 6 | 3 | 1,95 |
| 16. | 6 | 3 | 1,85 |
| 17. | 2 | 9 | 1,95 |
| 18. | 2 | 9 | 2,10 |
| 19. | 2 | 9 | 1,90 |
| 20. | 7 | 4 | 1,80 |
| 21. | 7 | 4 | 2,10 |
| 22. | 7 | 4 | 1,85 |
| 23. | 9 | 2 | 1,75 |
| 24. | 1 | 10 | 2,20 |
| 25. | 1 | 10 | 2,15 |
| 26. | 4 | 6 | 2,10 |
| 27. | 3 | 9 | 2,00 |
| 28. | 3 | 9 | 1,90 |
| 29. | 1 | 9 | 2,25 |
| 30. | 1 | 9 | 2,00 |

Варианты 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.

Инвестирование.

Инвестиционная компания объявляет средний годовой доход Yном. по акциям определенного производства. Средний годовой доход Y (измеряется в %) зависит от воздействия внешнего рынка Х1 (спрос растет в %) и внутреннего X2 (конкуренция, спрос падает в %). Значения X1 и Х2 даны в относительных единицах (абсолютные значения: Х1 ( [1; 5] %, X2 ( [1; 1,5] %), Y - в абсолютных. Инвестор желает установить зависимость Y =f(Х1, Х2) и прогнозировать с ее помощью возможность объявленного номинала Yном.=11; 11,5; 12,0; 12,5%, а также прогнозировать точность установления Yном.

Таблица 20.7

| № | X1i | Х2i | Yi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6 | 4 | 11 |
| 2. | 6 | 4 | 12,2 |
| 3. | 1 | 10 | 10,05 |
| 4. | 1 | 10 | 11 |
| 5. | 10 | 2 | 11,75 |
| 6. | 10 | 2 | 11,65 |
| № | X1i | Х2i | Yi |
| 7. | 5 | 5 | 11,25 |
| 8. | 5 | 5 | 12 |
| 9. | 5 | 5 | 10,25 |
| 10. | 9 | 1 | 12,5 |
| 11. | 9 | 1 | 12,1 |
| 12. | 9 | 1 | 12 |
| 13. | 4 | 7 | 11,5 |
| 14. | 8 | 1 | 11,75 |
| 15. | 8 | 1 | 11,8 |
| 16. | 6 | 1 | 11,85 |
| 17. | 3 | 7 | 10,75 |
| 18. | 4 | 6 | 10,5 |
| 19. | 4 | 6 | 9,8 |
| 20. | 4 | 6 | 10,6 |
| 21. | 1 | 9 | 10,75 |
| 22. | 2 | 10 | 11 |
| 23. | 2 | 10 | 10,9 |
| 24. | 3 | 6 | 12 |
| 25. | 3 | 6 | 11,9 |
| 26. | 7 | 3 | 12 |
| 27. | 2 | 9 | 11,25 |
| 28. | 2 | 9 | 10,5 |
| 29. | 9 | 2 | 11,25 |
| 30. | 7 | 3 | 11,5 |

Варианты 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.

Процесс трубосварки.

Трубосварочный  цех  металлургического  завода выпускает стальные трубы различного диаметра Y (мм). Различный диаметр труб обеспечивается соответствующим технологическим процессом, в том числе установлением определенного зазора X1 ((, мм) между обжимными валками в последней клети установки, и скоростью проката Х2 (v, м/мин.). В таблице значения Х1 и X2 даны в относительных единицах (абсолютные значения: (([16; 21]; v([40; 50]), Y - в абсолютных.

Необходимо определить зависимость Y = f(Х1, Х2) и найти значения Х1 и X2, обеспечивающие заданный номинал Yном. = 18; 20; 21; 22 мм. С какой ошибкой устанавливаются Yном?

Таблица 20.8

| № | X1i | Х2i | Yi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 | 1 | 22,0 |
| 2. | 10 | 1 | 23,0 |
| 3. | 10 | 1 | 22,5 |
| № | X1i | Х2i | Yi |
| 4. | 1 | 10 | 17,0 |
| 5. | 10 | 2 | 20,5 |
| 6. | 10 | 2 | 21,5 |
| 7. | 2 | 8 | 18,0 |
| 8. | 2 | 8 | 17,5 |
| 9. | 5 | 5 | 19,5 |
| 10. | 5 | 5 | 20,0 |
| 11. | 5 | 5 | 20,0 |
| 12. | 1 | 9 | 19,00 |
| 13. | 1 | 9 | 21,00 |
| 14. | 9 | 2 | 21,5 |
| 15. | 9 | 2 | 19,5 |
| 16. | 8 | 1 | 21,5 |
| 17. | 8 | 1 | 20,5 |
| 18. | 3 | 7 | 19,5 |
| 19. | 3 | 7 | 18,5 |
| 20. | 4 | 6 | 20,0 |
| 21. | 4 | 6 | 21,0 |
| 22. | 4 | 6 | 19,8 |
| 23. | 7 | 3 | 20,5 |
| 24. | 6 | 4 | 21,5 |
| 25. | 6 | 4 | 19,5 |
| 26. | 6 | 4 | 19,0 |
| 27. | 4 | 7 | 18,0 |
| 28. | 3 | 6 | 21,0 |
| 29. | 3 | 6 | 20,5 |
| 30. | 5 | 7 | 20,0 |

4. Контрольные вопросы

1) Определите понятие "уравнение регрессии".

2) Назовите ситуации, в которых может быть полезно линейное уравнение регрессии.

3) Что имеется в виду, когда говорится "регрессионная модель линейна"?

4) Что такое "порядок модели"?

5) Для каких целей может быть использованы уравнения регрессии?

6) Опишите процедуру оценивания "метод наименьших квадратов".

7) Что такое "система нормальных уравнений"?

8) Что является решением системы нормальных уравнений?

9) Что такое:

- нескорректированная сумма квадратов Y-ов?

- коррекция на среднее значение Y-ов?

- скорректированная сумма квадратов Y-ов?

- нескорректированная сумма смешанных произведений?

- коррекция на среднее?

- скорректированная сумма произведений Х и Y?

10) Что такое "остатки"?

11) Чему равна сумма остатков?

12) Запишите формулы для определения коэффициентов b0 и b1 линейной регрессии от одного фактора.

13) К чему приводит исключение (0 из модели?

14) Будет ли равна нулю сумма остатков, если из модели исключить (0?

15) Укажите на графике уравнения регрессии, как определить коэффициенты b0 и b1 для линейной регрессии Y = b0 + b1Х?

5. Требования к оформлению пояснительной записки

Пояснительная записка может быть представлена в тетради (объем около 12 листов) либо на листах формата А4.

Содержание пояснительной записки.

1. Введение.

1.1. Характеристика регрессионного анализа, назначение регрессионных моделей, цель и задачи работы.

1.2. Исходные данные, соответствующие конкретному варианту.

1.3. Описание содержания регрессионного анализа (формулировка проблемы, необходимые формулы).

2.   Расчётная часть ( расчёты, анализ результатов).

3.   Заключение.  (Краткое изложение результатов работы,  выводы по результатам анализа модели, возможности ее использования при исследовании конкретного объекта. Ответы на контрольные вопросы).

# Text boxes

Y

x1

xk

Объект